# Классификация опасных грузов

Классификацию опасных грузов проводят компетентные органы.

Например, в соответствии с Положением об основах (Рамочным положением)  Германии (GGVSE) за классификацию и отнесение большинства опасных грузов (опасных отходов) является ответственным Федеральное ведомство по исследованиям и испытаниям  материалов (BAM).

Побеспокоиться о классификации опасного груза должны предприятия - изготовители опасного груза, или предприятия, на территории которых этот опасный груз образовывается (например, опасные отходы).

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом классификация опасных грузов (опасных отходов) осуществляется на основании критериев, разработанных Комитетом экспертов ООН и приведенных в части 2 ДОПОГ .

В России также действует ГОСТ 19433 88  Грузы опасные. Классификация, маркировка.

## Классы опасности опасных грузов (подклассы опасных грузов)

В зависимости от видов опасности, исходящих от опасных грузов и изделий, а также их физических, химических и биологических свойств все опасные грузы разделяются на такие классы опасности:

•  Класс опасности 1 Взрывчатые вещества и изделия;

•  Класс опасности 2 Газы;

•  Класс опасности 3 Легковоспламеняющиеся жидкости;

•  Класс опасности 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;

•  Класс опасности 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию;

•  Класс опасности 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой;

•  Класс опасности 5.1 Окисляющие вещества;

•  Класс опасности 5.2 Органические пероксиды;

•  Класс опасности 6.1 Токсичные вещества;

•  Класс опасности 6.2 Инфекционные вещества;

•  Класс опасности 7 Радиоактивные материалы;

•  Класс опасности 8 Коррозионные вещества;

•  Класс опасности 9 Прочие опасные вещества и изделия.

Порядковый номер класса опасности не отвечает степени опасности опасного груза.

Класс опасности опасного груза указывается в столбце 3a таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке). Критерии отнесения веществ и изделий к классам опасных грузов приведены в главе 2.2 ДОПОГ / ADR.

В тех случаях, когда опасный груз характеризуется более чем одним видом опасности, в ссылках на наиболее значительную из них пользуются термином «Основная опасность», а в отношении прочих видов опасности  используют термин «Дополнительная опасность».

Опасные грузы 1-го класса опасности дополнительно разделяются на 6 подклассов:

Подкласс 1.1.

Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой – это такой взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).

Подкласс 1.2.

Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

Подкласс 1.3.

Вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:

а) которые при горении выделяют значительное количество лучистого тепла;

б) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом или разбрасыванием либо тем и другим.

Подкласс 1.4.

Вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Эффекты проявляются в основном внутри упаковки, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.

Подкласс 1.5.

Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. В соответствии с минимальным требованием, предъявляемым к этим веществам, они не должны взрываться при испытании на огнестойкость.

Подкласс 1.6.

Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.

Порядок определения степени опасности подклассов класса 1 при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом такой:

Если опасные вещества, отнесенные к подклассу 1.5D, перевозятся в одной и той же транспортной единице (транспортном средстве, контейнере) совместно с опасными веществами или изделиями подкласса 1.2, то весь опасный груз рассматривается для целей автоперевозки в качестве груза, относящегося к подклассу 1.1.

Данный порядок определения степени опасности опасных грузов 1-го класса используется для целей маркировки транспортных средств и определения максимальных количеств при совместной перевозке таких опасных грузов на одном транспортном средстве.

Кроме того, опасные грузы 1-го класса опасности для целей автоперевозки относят к одной из следующих групп совместимости:

| A | Первичное взрывчатое вещество. |
| --- | --- |
| B | Изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и не имеющее двух или более эффективных предохранительных устройств. В эту группу включаются некоторые изделия, такие как детонаторы для взрывных работ, сборки детонаторов для взрывных работ и капсюли-воспламенители, даже если они не содержат первичных взрывчатых веществ. |
| C | Метательное взрывчатое вещество или другое дефлагрирующее взрывчатое вещество или изделие, содержащее такое взрывчатое вещество. |
| D | Вторичное детонирующее взрывчатое вещество или черный порох, или изделие, содержащее вторичное детонирующее вещество, не имеющее в любом случае средств инициирования и метательного заряда, или изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и имеющее два или более эффективных предохранительных устройств. |
| E | Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество, без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме заряда, содержащего легковоспламеняющиеся жидкость или гель или самовоспламеняющиеся жидкости). |
| F | Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество, с собственными средствами инициирования, с метательным зарядом (кроме заряда, содержащего легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо самовоспламеняющиеся жидкости) или без метательного заряда. |
| G | Пиротехническое вещество или изделие, содержащее пиротехническое вещество, или изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и осветительное, зажигательное, слезоточивое или дымообразующее вещество (кроме водоактивируемого изделия или изделия, содержащего белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо самовоспламеняющиеся жидкости). |
| H | Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и белый фосфор. |
| J | Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и легковоспламеняющиеся жидкость или гель. |
| K | Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и токсичный химический агент. |
| L | Взрывчатое вещество или изделие, содержащее взрывчатое вещество и представляющее особую опасность (например, в связи с водоактивируемостью или ввиду присутствия самовоспламеняющихся жидкостей, фосфидов или пирофорного вещества), требующую изоляции каждого вида. |
| N | Изделия, содержащие только чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества. |
| S | Вещество или изделие, упакованное или сконструированное таким образом, что любые опасные последствия случайного срабатывания не выходят за пределы упаковки, а в случае повреждения упаковки огнем все эффекты взрыва или разбрасывания ограничены настолько, что существенно не препятствуют принятию противопожарных или других аварийных мер в непосредственной близости от упаковки. |

Любое опасное вещество или изделие класса опасности 1, упакованное в конкретную тару, может относиться только к одной группе совместимости.

Поскольку критерий, применяемый к группе совместимости S, основан на опыте, отнесение опасных веществ и изделий к этой группе предполагает необходимость проведения испытаний с целью назначения классификационного кода.

## Классификационные коды опасных грузов

Для указания на опасные свойства опасных грузов, а также их химические и физические свойства или на принадлежность к определенной группе опасных веществ, используются классификационные коды, которые сами по себе раскрывают свойства груза.

Классификационный код опасных грузов состоит с буквы (букв), обозначающей(их) группу опасных свойств, которая может быть дополнена цифрой, характеризующей физические или химические свойства груза или его принадлежность к определенной группе химических веществ.

Для опасных веществ или изделий класса опасности 1 код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости;

Для опасных веществ или изделий класса опасности 2 код состоит из номера и буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств;

Опасные вещества или изделия класса опасности 7 не имеют классификационного кода.

Значения букв, которые используются в классификационных кодах опасных грузов.

| A | Удушающие газы |
| --- | --- |
| C | Коррозионные вещества |
| D | Десенсибилизированные взрывчатые вещества |
| F | Легковоспламеняющиеся вещества |
| I | Инфекционные вещества |
| M | Другие опасные вещества |
| O | Окисляющие вещества |
| P | Органические пероксиды |
| SR | Самореактивные вещества |
| S | Вещества, способные к самовозгоранию |
| T | Токсичные вещества |
| W | Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой |

Примеры классификационных кодов опасных грузов разных классов:

1.1А, 1.2B, 1.3C, 1.4S – для опасных грузов класса опасности 1;

1А, 2TC, 3O, 5F - для опасных грузов класса опасности 2;

D, F1, FO, ST3 - для опасных грузов других классов опасности.

Классификационный код опасного груза указывается в столбце 3b таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке). Значения классификационных кодов опасных грузов приведены в главе 2.2 ДОПОГ / ADR.

## Группы упаковки опасных грузов

Для указания на степень опасности груза используются группы упаковки вещества.

Группа упаковки - означает группу, к которой могут быть отнесены некоторые опасные вещества в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются при их автоперевозке. Группы упаковки опасных грузов обозначаются римскими цифрами и имеют такие значения:

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

Группы упаковки не назначены опасным грузам классов опасности 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 и самореактивным веществам класса 4.1.

Группа упаковки опасного груза указывается в столбце 4 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке). Критерии отнесения опасных веществ и изделий к группам упаковки приведены в главе 2.2 ДОПОГ / ADR.

# Структура перечня опасных грузов

## Перечень опасных грузов в порядке присвоенных опасным грузам номеров ООН

Все опасные грузы перечислены в перечне опасных грузов: таблица А глава 3.2 ДОПОГ / ADR.

Перечень опасных грузов, приведенный в главе 3.2ДОПОГ / ADR, представляет собой таблицу, состоящую приблизительно из 2000 строк и 20 столбцов. Строки в перечне опасных грузов чаще называют позициями. Каждой позиции перечня опасных грузов присвоен четырехзначный идентификационный номер – номер ООН.

На практике, опасных грузов намного больше, чем позиций в перечне опасных грузов. Если какое-либо опасное вещество или изделие не указано в перечне опасных грузов, не следует считать, что оно не является опасным грузом при его автоперевозке.

Несмотря на то, что перечень опасных грузов с периодичностью раз в 2 года обновляется, могут возникнуть случаи, когда к перевозке предъявляются новые опасные вещества, которые не включены в перечень опасных грузов. Чтобы иметь возможность учитывать такие опасные грузы в перечне существует несколько типов позиций:

A. Одиночные позиции для точно определенных опасных веществ или изделий, включая позиции для опасных веществ, охватывающие несколько изомеров;

B. Обобщенные позиции для точно определенной группы опасных веществ или изделий, которые не являются позициями "н.у.к.";

C. Конкретные позиции "н.у.к.", охватывающие какую-либо группу опасных веществ или изделий, обладающих характерными химическими или техническими свойствами и не указанных конкретно;

D. Общие позиции "н.у.к.", охватывающие какую-либо группу опасных веществ или изделий, обладающих одним или несколькими опасными свойствами и не указанных конкретно;

Позиции перечня опасных грузов, определенные в пунктах B, C и D, представляют собой сводные позиции.

Для удобства отнесения опасных грузов к одной из сводных позиций перечня опасных грузов, в конце предписаний для каждого класса опасности опасных грузов в главе 2.2 ДОПОГ / ADR, приведены перечни сводных позиций.

Во всех случаях на основе иерархии позиций перечня опасных грузов, обозначенных буквами В, С и D, выбирается наиболее конкретная сводная позиция, охватывающая свойства данного опасного вещества или изделия.

Каждая строка перечня опасных грузов посвящена веществу (веществам) или изделию (изделиям), которое (-ые) охватывается (-ются) отдельным номером ООН. Однако в том случае, когда вещества или изделия, относящиеся к одному и тому же номеру ООН, обладают различными химическими или физическими свойствами и/или для них определены различные условия автоперевозки, для этого номера ООН могут использоваться несколько последовательно расположенных строк.

Каждый столбец перечня опасных грузов посвящен отдельному вопросу. В месте пересечения столбцов и строк (клетке) содержится информация по тому вопросу, которому посвящен данный столбец, для вещества (веществ) или изделия (изделий), указанного (-ых) в данной строке:

•  в первых четырех клетках содержится информация, идентифицирующая опасные вещество (вещества) или изделие (изделия), которому (-ым) посвящена данная строка (дополнительная информация на этот счет может содержаться в специальных положениях, указанных в колонке 6);

•  в последующих клетках указаны применимые специальные положения – либо в виде подробной информации, либо в виде кода. Код отсылает к подробной информации, содержащейся в части, главе, разделе и/или подразделе, указанных в пояснительных примечаниях ниже. Незаполненная клетка означает либо то, что никакого специального положения не предусмотрено и применяются лишь общие требования, либо то, что действует ограничение на перевозку, указанное в пояснительных примечаниях.

## Алфавитный перечень опасных грузов

Алфавитный перечень опасных грузов представлен в ДОПОГ  в виде таблицы B.

Таблица В представляет собой составленный в алфавитном порядке перечень опасных веществ и изделий, которые перечислены в порядке номеров ООН в таблице А главы 3.2 ДОПОГ. Алфавитный перечень опасных грузов не является составной частью ДОПОГ , а включен в него только для удобства пользования. В алфавитном перечне опасных грузов после наименования опасного груза указан номер ООН и класс опасного груза. В алфавитный перечень опасных грузов включены также синонимы некоторых наиболее опасных веществ, которые напечатаны строчными буквами.

# Идентификация опасных грузов

Идентификация опасных грузов с использованием формы нашего сайта (ссылка)

Опасные грузы определяются надлежащими отгрузочными наименованиями и номерами по списку ООН (номерами ООН). Такие наименования и номера присвоены определенным опасным веществам и изделиям согласно системе классификации ООН.

Так как многие требования применяются отдельно к каждой позиции перечня опасных грузов, перед началом перевозки опасный груз необходимо отнести к одной из позиций этого перечня. Для этого опасный груз идентифицируют.

В результате идентификации опасного груза (опасных отходов) необходимо определить такие элементы информации:

• Номер ООН опасного груза;

• Класс, виды дополнительной опасности опасного груза;

• Надлежащее отгрузочное наименование опасного груза;

• Группу упаковки опасного груза (не для всех опасных грузов);

• Классификационный код опасного груза (не для всех опасных грузов).

После определения всех вышеуказанных элементов информации можно приступать к определению требований к перевозке опасного груза.

## Идентификация опасного груза по номеру ООН

Номер ООН – «Номер Организации Объединенных Наций" означает четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, взятый из Типовых правил ООН.

Идентификация опасных грузов по номеру ООН осуществляется по таблице А главы 3.2 ДОПОГ / ADR. В данной таблице все опасные грузы приведены в порядке присвоенных им номеров ООН.

Если номер ООН в таблице А главы 3.2 отсутствует, то идентификация груза проведена неверно.

В случае опасных грузов, не указанных конкретно по наименованию в перечне опасных грузов номер ООН определяется после определения класса, вида дополнительной опасности (при наличии такового) и группы упаковки (при необходимости).

Однако не всегда одного номера ООН достаточно для идентификации опасного груза.

Например:

•  для идентификации аэрозолей (номер ООН 1950) дополнительно необходимо знать классификационный код;

•  для идентификации краски (номер ООН 1263) дополнительно необходимо знать группу упаковки.

### Идентификация опасного груза по наименованию

Если номер ООН опасного груза неизвестен, то можно попробовать идентифицировать опасный груз по наименованию.

Идентификация опасных грузов по наименованию осуществляется по таблице В: Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ / ADR.

При идентификации опасного груза по наименованию нужно учитывать, что химические вещества зачастую имеют несколько названий:

•  основное (техническое или биологическое) название;

•  синонимы;

• кроме того, многие опасные грузы имеют коммерческое наименование.

Например:

углерода диоксид (номер ООН 1013 и 2187) имеет синонимы: углекислый газ, углекислота, двуокись углерода и т.д.

Для устранения проблем связанных с использованием различными субъектами перевозки опасных грузов и соответствующими компетентными органами различных наименований одного и того же опасного груза, при перевозке опасных грузов используется надлежащее отгрузочное наименование.

Надлежащее отгрузочное наименование опасного груза определяется по установленным в разделе 3.1.2 ДОПОГ / ADRтребованиям.

## Учет группы упаковки опасного груза при идентификации

Нередко для различных опасных грузов, отнесенных к одному номеру ООН и имеющих одинаковое наименование, могут применяться различные требования к автоперевозке. Это связано с тем, что такие опасные грузы могут характеризоваться разной степенью опасностью при автоперевозке. Так, масляные, нитро-, полистирольные краски относятся № ООН 1263 КРАСКА. Однако требования к перевозке для масляных красок и нитрокрасок будут различными.

Если перевозимый опасный груз может быть отнесен к номеру ООН для которого в перечне опасных грузов предусмотрено несколько позиций с одинаковым наименованием, то при идентификации опасного груза следует учитывать степень опасности груза (группу упаковки).

Группа упаковки опасного груза указывается в столбце 4 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке).

## Учет классификационного кода опасного груза при идентификации

На практике встречаются случаи, когда при идентификации опасного груза следует учитывать классификационный код.

Так, все аэрозоли относятся к № ООН 1950 АЭРОЗОЛИ и в зависимости от их опасных свойств разделяются на 12 групп. Для каждой из 12 групп установлены требования к автоперевозке. В данном случае при идентификации опасного груза следует учитывать классификационный код.

Классификационный код в обязательном порядке следует учитывать при идентификации таких опасных грузов:

•  взрывчатых веществ и изделий 1-го класса;

•  изделий, содержащих газы;

•  химических веществ, которые могут перевозиться как в твердом, так и жидком состоянии.

Классификационный код вещества указывается в столбце 3b таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке). Значения классификационных кодов приведены в главе 2.2 ДОПОГ / ADR.